## Slide 1
그린스캔
노후 공공건축물 에너지 사전점검
AI 플랫폼 아이디어 · 예선 제안
관측 사용량은 현장 진단의 출발점입니다. 절감 가능량은 아닙니다.

## Slide 2
어떤 건물을 먼저 점검할까
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
02
지자체 시설 담당자는 여러 건물의 진단 순서를 정해야 한다
같은 숫자, 다른 맥락
용도·규모·운영시간이 다른 건물의 사용량을 단순 순위로 비교하기 어렵다.
빈 값도 의사결정에 영향
공개자료에는 미보고 분기와 공란이 있어 먼저 데이터의 비교 가능성을 확인해야 한다.
목표: 공사안을 자동 결정하지 않고 현장 진단 의뢰 전 확인할 대상을 좁힌다.
Notes: 출처: https://www.greenremodeling.or.kr/n1/report2/view.asp?seq_=2970 ; https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do

## Slide 3
원안에서 고친 핵심 주장
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
03
사용량 차이 ≠ 절감 가능량
운영시간·이용인원·계량 범위가 달라져도 예측값과 실제값의 차이는 생긴다.
지번 API ≠ 건물 세부 상태
건축HUB 월별 전기·가스 값은 지번 단위다. 도면·단열재·창호 사양은 그 값으로 알 수 없다.
따라서 전후 절감률·CO₂ 감소율을 임의로 그리지 않는다.
결과는 “현장 확인이 필요한 신호” 또는 “자료 부족으로 보류”로만 표시한다.
Notes: 출처: https://www.data.go.kr/data/15135963/openapi.do ; https://www.greenremodeling.or.kr/greeny_origin/pages/s01_01.asp

## Slide 4
이미 있는 서비스와의 경계
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
04
Greeny: 공사 시나리오 분석
건축·설비 정보 입력, 노후도 평가, 개선안별 에너지·CO₂·공사비 예상 결과를 제공한다고 안내한다.
그린스캔: 진단 전 사전점검
공개 에너지자료만으로 비교 가능한지를 먼저 가르고 유사 조건 대비 신호·보류 사유·현장 질문을 남긴다.
차별성은 “AI 그래프”가 아니라 낮은 입력 부담과 판단 보류, 재현 가능한 모델 평가에 있다.
Notes: 출처: https://www.greenremodeling.or.kr/greeny_origin/pages/s01_01.asp

## Slide 5
실제 확보한 공개 데이터
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
05
4,347행
15개 열 · 로그인 없이 내려받은 CSV
3,681행
미보고 분기 0·양의 소비 원단위 등 기본조건 통과
입력: 지역 · 용도 · 연면적 · 사용승인일 · 층수
검토값: 연간 단위면적당 1차 에너지 소비량 3개년 평균(kWh/㎡·년)
연면적 3,000㎡ 이상 공공건축물 중심. 소형 민간 건물로 일반화하지 않는다.
Notes: 출처: https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do ; CSV SHA-256 1a049b33df564410508ebbf1164d401d660eae75fcaa8f2de3c27367ac9c883a. 2026-09-30 로컬 검사.

## Slide 6
이용 흐름
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
06
1 · 선택
공개 목록에서 건물 선택
2 · 확인
보고 누락·값 이상 확인
3 · 비교
유사 조건 참고 범위 표시
4 · 의뢰
운영·계량·외피·설비 질문 저장
담당자가 확인해야 할 다음 행동을 제공하고 자동 공사 처방은 하지 않는다.

## Slide 7
AI 처리와 판단 보류
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
07
자료 검사
미보고 분기, 0값, 범위 밖 면적·연도를 검사한다.
기준선·모델
용도×지역×면적 집계 중앙값과 자체 회귀 모델을 같은 자료로 평가한다.
불확실성 표시
유사군 수와 평가 오차를 함께 보여주고, 근거가 부족하면 보류한다.
사람의 확인
높은 사용량의 원인을 단정하지 않고 운영·계량·단열/창호/설비 질문을 남긴다.
생성형 LLM 호출은 필수가 아니다. 모델이 단순 기준선보다 못하면 AI 우월 주장을 철회한다.

## Slide 8
서비스 화면 구성안
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
08
선택한 공공건축물
용도 · 지역 · 면적 · 준공연도
관측 원단위
● 관측값 |── 참고 범위 ──|
kWh/㎡·년 · 3개년 평균
판정
현장 확인 필요
또는 판단 보류
질문서: 운영시간 · 이용인원 · 계량 범위 · 외피/설비
예시 와이어프레임 · 실제 관측값과 모델값은 미표시
Notes: 수치·점·구간은 화면 구성 예시이며 실제 모델 결과가 아니다.

## Slide 9
본선에서 검증할 방법
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
09
분리
같은 건물 주소·기관이 학습/평가에 섞이지 않도록 그룹 분리한다.
비교
집계 중앙값을 비AI 기준선으로 두고 모델의 MAE·참고구간 커버리지를 비교한다.
실패 사례
보고 누락·0값·유사군 부족에서 자동 판단을 보류하는지 확인한다.
범용 LLM
같은 CSV와 질문을 줘 반복성·출처·보류 동작을 비교한다. 아직 실행하지 않았다.
진단 적중률·리모델링 절감률은 현장 정답이 없어 이번 데이터로 검증할 수 없다.

## Slide 10
본선 최소 시연 계획
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
10
10/14 진출 확인 후 → 10/24~25 본선
만들 것
정적 CSV 로드, 품질검사, 기준선·회귀 모델 비교, 단일 웹 화면, 질문서 저장.
범위 밖
실시간 API 결합, 도면/자재 자동 조회, 공사안·절감률·탄소량 산정.
내부 작업량 추정 28~44인시 · 역할/가용시간은 확정 전
모델이 기준선보다 못하거나 네트워크가 끊기면, 로컬 CSV와 집계 기준선으로 보류 사유까지 시연한다.

## Slide 11
사용 조건과 다음 검증
그린스캔 · AI 플랫폼 아이디어
11
지금 말할 수 있는 것
공개 데이터 확보, 기본 결측 검사, 본선 최소 구현 흐름과 평가 계획.
아직 말할 수 없는 것
AI 성능 우월, 공사 원인, 절감 가능량, 시설 담당자의 실제 도입 효과.
높은 사용량은 현장 조사 신호다. 리모델링 효과는 현장 정보와 별도 성능분석이 있어야 판단한다.
생성형 AI 활용: Codex로 후보 비교·제안 문구·화면 구성 초안 작성. 데이터 분석 모델은 미구현.
Notes: 자료: https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do ; https://www.greenremodeling.or.kr/greeny_origin/pages/s01_01.asp ; AI 활용: OpenAI Codex로 아이디어 비교·초안 문안·화면 구성. 모델 학습·성능 평가 및 제품 구현은 아직 하지 않음.